Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 	
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Część III. Opis Przedmiotu Zamówienia

- Równoważność

Wszystkie wskazane w SIWZ nazwy markowe, nazwy producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta parametry materiałów / urządzeń, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych – dla niniejszego zamówienia.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń (równoważnych), niż podane w dokumentacji , pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji , koszty poniesie Wykonawca.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona w całości z materiałów własnych.

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

- przedmiot główny: 45-26-26-90-4

- przedmiot dodatkowy: 45.45.00.00-6,45.44.21.00-8,45.44.30.00-4.

3. Przedmiot zamówienia:

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych do wykonania:

1.Świetlica Wiejska w Kiełczu.

W części parterowej należy wykonać następujące prace:

- w salce należy rozebrać podłogi drewniane, wykonać izolację cieplną z płyt styropianu, izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej, podbeton oraz ułożyć nową podłogę z desek i ją wylakierować. Ten sam zakres prac odnośnie podłóg przewiduje się wykonać w kuchni. W salce należy wymienić instalację elektryczną  z zastosowaniem przewodów miedzianych. W salce przewiduje się wycięcie otworu w stropie, wykonanie obudowy otworu z krawędziaków oraz montaż gotowych schodów drewnianych opuszczanych.

Korytarz parteru należy wyłożyć płytkami ceramicznymi, dobudować jeden stopień schodowy; schody również obłożyć zostaną płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi na zaprawie klejowej.

Na poddaszu wykonać  montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym, montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i skosach. Zerwać podłogę drewnianą, położyć płyty OSB oraz ułożyć nową podłogę z desek. Całość podłóg wyszlifować i lakierować. Sufity i ściany parteru wyszpachlować oraz pomalować farbami emulsyjnymi wewnętrznymi.

Naprawić drzwi wewnętrzne prowadzące z salki do kuchni oraz pomieszczenia sanitarnego. Skrzydło drzwiowe z salki do kuchni zostanie wymienić, natomiast do sanitariatu opalić z istniejącej farby oraz ponownie polakierować.

Na dachu wymienić pojedyncze dachówki, które uległy zniszczeniu. Przełożyć gąsiory dachowe na całej długości salki i kuchni. Całe pokrycie na tym odcinku uszczelnić zaprawą od spodu.

Na zewnątrz wykonać chodniki z kostki brukowej, umożliwiające bezpieczne przejście od ulicy do budynku. Dodatkowo utwardzić ciągi komunikacyjne na trawniku przed budynkiem. Przed położeniem kostki należy nawieść ziemię roślinną w celu podwyższenia terenu. Od strony ulicy należy powstałą skarpę utwardzić brukowcem, aby uniemożliwić obsuwanie się masy ziemnej.

Wybudować wiatą na opał; konstrukcja ścian z prefabrykowanych płyt żelbetowych, brama z siatki, pokrycie dachu wiaty blachodachówką.

Całość prac należy konsultować z inwestorem, gospodarzem obiektu oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.Świetlica Wiejska w Myszęcinie.

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych do wykonania:

W sali głównej wykonać należy izolację ściany poprzez podcinkę istniejącego muru i założenie izolacji z dwóch warstw papy. Tynk ściany, która będzie podcinana należy zbić i wykonać nowy tynk renowacyjny. Pomieszczenie odmalować.

Sala przy bufecie: rozebrać należy okładzinę sufitu z płyt styropianowych oraz zamontować w tym miejscu sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. Ruszt podwójny. W pomieszczeniu tym uszkodzone zostały płytki podłogowe; należy je rozebrać, wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy samopoziomującej i położyć nowe płytki podłogowe antypoślizgowe. Ze względu na niedogrzanie pomieszczenia należy sprawdzić dopływ wody do grzejników i umożliwić swobodny przepływ tej wody do punktów grzejnych. Całość pomieszczenia pomalować,

W pomieszczeniach bufetu oraz korytarzyka prowadzącego do kuchni należy rozebrać okładziny płyt sufitów ze styropianu, powierzchnię wyszpachlować i pomalować farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniu zaplecza bufetu na suficie skasować zacieki oraz sprawdzić pokrycie dachu w tym miejscu i naprawić miejsce przecieku.

W pomieszczeniach kuchni należy wymienić okładziny ścienne z płytek na zaprawie klejowej, wymienić kratkę ściekową, udrożnić przewody kanalizacyjne. Wymienić ponadto należy zlew oraz wykonać naprawę trzonu kuchennego kaflowego poprzez wymianę płyt kuchennych z otworem oraz płyt pełnych. Całość pomieszczeń do odmalować.

W sanitariatach należy skuć stare płytki ścienne, wyrównać podłoże oraz położyć nowe płytki ścienne i podłogowe. Wymianie podlegają muszle ustępowe.

Korytarz oraz ciągi komunikacyjne należy odmalować, drzwi wejściowe wymienić na drzwi z profili aluminiowych.

Celem umożliwienia swobodnego korzystania z obiektu wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wykonaniu tego podjazdu należy zachować dopuszczalne spadki oraz umocować podwójne balustrady i pochwyty na odpowiednich wysokościach. Istniejący przed wejściem głównym do sali taras należy wyremontować poprzez rozbiórkę istniejącej podłogi z płytek na płytki antypoślizgowe mrozoodporne.

W całym budynku sali należy wymienić instalację elektryczną.

Wszystkie prace, dobór materiałów, kolejność wykonania robót, kolorystykę farb należy bezwzględnie uzgadniać z inwestorem oraz użytkownikiem sali.

- Terminy wykonania przedmiotu zamówienia.

1.Wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i zgłoszenia

gotowości  do odbioru Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru i dostarczenie

Zamawiającemu  wymaganych dokumentów  –  do 31 listopada 2014 roku.

2.Okres gwarancji i okres rękojmi wynosi  36 miesięcy od daty wystawienia Końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń, dla każdego obiektu.